巴环境通江审〔2023〕20号

巴中市通江生态环境局

关于通江县建筑废弃物回收及加工综合利用项目

环境影响报告表的批复

巴中市顺杰建筑垃圾综合利用有限公司：

你公司报送的《通江县建筑废弃物回收及加工综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县春在镇向家营村 1 组，属新建项目。主要建设内容及规模：项目占地14515㎡，总建筑面积约4000㎡，建设生产厂房，主要由主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程和环保工程组成。购置给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机、搅砂机、压滤机、振动筛、输送带等配套设施，通过回收及加工综合利用建筑废弃物（商混站的废弃商品混凝土、水泥路面破除后的废弃碎砼块、建筑工地废弃的碎砼块、碎砖块和碎石），建成年产砂石料15万吨的生产能力。项目总投资2000万元，其中环保投资183万元，环保投资占项目总投资的比例为9.15%。

本项目属《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类，通江县发展和改革局审核通过了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2208-511921-04-01-240326】FGQB-0184号），因此，本项目符合国家现行产业政策。通江县自然资源和规划局核发了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511921202200033号），明确该建设项目符合国土空间用途管制要求。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工期应认真落实各项生态环境保护措施，结合环境敏感点分布，做好施工布置，合理安排施工时间，切实采取扬尘、噪声等污染防治措施，妥善处置施工固体废物，减缓施工期对环境的影响。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后回用；生活污水依托周边居民已建污水收集设施处理后用于农肥，不外排。营运期筛分喷淋水、降尘水全部进入产品或蒸发损耗；给料冲洗废水、洗砂废水通过废水处理设施（三级沉淀+浓缩分离+压滤）处理后回用，不外排；加工区地面清洗废水经排水沟收集进入污水处理设施处理后循环利用，不外排；洗车废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；生活污水经预处理设施处理后用于农肥。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。施工扬尘严格执行“六必须”“六不准”，制定有效的建筑工地扬尘治理措施。营运期场区主要运输道路硬化，及时清扫，定时洒水降尘；车辆覆盖篷布，密闭运输；堆场设置为封闭式结构，堆场上方设置喷雾设施；在各产尘点（给料、各级破碎、筛分、制砂）设喷淋装置进行抑尘；设置全封闭式输送带；车间进出口处设置PVC挂帘减少外溢；生产车间内部、出入口及四周设喷雾装置，进行喷雾降尘。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。装卸、搬运钢管等严禁抛掷，合理安排施工时间，项目施工场界修建围挡；合理安排工期，尽量缩短施工时间。设置封闭式生产厂房，厂房采用带隔音棉的板材进行密闭隔声；选用低噪声设备，合理布局；底座安装减振装置，风机柔性连接、进出风口加装消声器，墙体隔声；加强机械设备日常润滑保养。合理规划原料及成品运输路线，应避开居民区、学校、医院等，禁止午休时间及夜晚运输。

（五）严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。建筑垃圾的可回收部分外卖至废品收购站，不可回收部分运至政府指定的地点进行处置；生活垃圾经桶装收集后运送至垃圾暂存点堆放，由当地环卫部门定期清运处置；沉淀底泥经压滤机压滤后，收集暂存于泥饼暂存间，定期外售进行综合利用。

（六）落实《报告表》中生态保护措施。划定最小施工范围及占地红线范围，减小植物植被栖息地受影响范围；施工结束后应及时清理现场，尽快恢复原状，对临时占地进行平整、翻松、表土覆土、清除碎石等，采用播撒草种和种植树木的方式复植。

（七）本项目以主要生产区域边界划定 50m 卫生防护距离，卫生防护距离范围内不得新建和规划与该项目无关的项目（如居民区、医院、学校等），在卫生防护距离范围内引进项目时应注意其环境相容性。

(八)强化环境风险防范措施和应急管理。制定突发环境事件应急预案，健全环境风险应急组织机构，定期开展环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，控制和降低环境安全风险。优化事故应急措施及处置流程，确保合理、有效、可靠，满足环境安全要求。

(九)建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，强化环保设施运行过程中的维护和管理，确保正常运行、污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章违规操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（十）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行环境保护“三同时”制度（即项目需配套建设的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按要求自行组织开展项目竣工环境保护验收工作，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可投入运营。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

巴中市通江生态环境局

2023年11月24日

信息公开选项：主动公开

抄送：春在镇人民政府，巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，成都花园水城环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                2023年11月24日印